MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZÁMEK VLOŽKOVÝ VÍCEBODOVÝ K160

Před započetím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování zámku vinou špatné montáže může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobní podnik neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku. Výrobní podnik doporučuje organizacím, které provádějí montáže bezpečnostních zámků, aby si montážní pracovníky nechali ve výrobním podniku proškolit ( rozsah školení cca 4 hod ).

!!! Bez tohoto montážního návodu (ověřeného prodejcem) výrobní podnik neodpovídá za případnou reklamaci. !!!

!!! POZOR: Zámek nerozebírat-nebezpečí úrazu. !!!

Vložkový zámek typ K 160 lze zadlabat pouze do zádlabu, provedeného dle čísla výkresu 1-33736-x-0. Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hobliny. Umístění zádlabu vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v tomto stavu stanovit.

Návod:

- Do zádlabu vsaďte zámek K 160 tak, aby čelo zámku nepřesahovalo přes horní ani spodní

hranu dveří. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunout.

- Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.

- Do zámku namontujte cylindrickou vložku a pomocí klíče vyzkoušejte funkci zámku. Zámek musí fungovat plynule, bez zadrhávání o stěny zádlabu. V opačném případě je nutno zádlab uvolnit, vyčistit a znovu zámek v zádlabu vložkou vyzkoušet.

- Dle otvorů v čele předvrtejte otvory pro vruty.

- Zámek vyjměte ze zádlabu a celý zádlab i zámek znovu důkladně vyčistěte od pilin.

- Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a opět vyzkoušejte funkci zámku.

- Namontujte dveřní kování, dveřní křídlo zavěste na závěsy zárubní a vyzkoušejte funkci zámku.

- Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní a tato musí být 3-5 mm.

- Zámek odemkněte a pomocí válečků určete polohu protiplechu tak, aby se válečky volně  zasunuly.

- V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nezasune zcela do protiplechu a zárubní, nejde zámek uzamknout.

- Dveřní křídlo zavřete, vyzkoušejte funkci zámku.

- Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby nedocházelo k přílišnému brzdění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. ( V případě velkého drhnutí je potom nutno uvolnit střelku při odemykání přidržením dveří.)

- Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.

- Pro snížení tření doporučujeme namazat třecí plochy zámku (střelka a závory).

Návod na otočení střelky:					    	      Obrázek otáčení střelky

Přeměna zámku LEVÉHO na PRAVÝ a naopak se provede následovně:

- vytáhnout pojistku poz. 1

- zatlačit střelku do zámku poz. 2

- otočit střelku poz. 3

- střelku vysunout do původní polohy poz. 4

- vrátit zpět pojistku poz. 5

Kontaktní adresa:  	HOBES spol. s r.o., K Luhům 151,  Horní Benešov 793 12

tel.: +420 554 748 320, fax.: +420 554 748 326, 748 327

e mail: hobes@hobes.cz,  http://www.hobes.cz

# Text boxes

prodejce: