HOBES, spol. s r.o.,

K luhům 151, 793 12 Horní Benešov

OCELOVÉ  ZÁRUBNĚ

Ocelové zárubně  vyráběné podle ČSN 746501 jsou rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděné nebo jinak upevněné do obvodové nebo příčkové stěny a určené pro osazení dveřním křídlem /křídly/.

Ocelové zárubně se vyrábějí v těchto provedeních:

a/  z tenkostěnných otevřených nebo ohýbaných průřezů z ocelového plechu nebo z tenkostěnných průřezů uzavřených,

b/ z průřezů válcovaných za tepla

z ocelového plechu min. 1,5 mm tlustého. Označují se jmenovitou šířkou, jmenovitou výškou a jmenovitou hloubkou v centimetrech (BxHxC), přičemž šířka a výška je závislá na velikosti dveří a hloubka zárubně se volí podle tloušťky stěny nebo příčky, do které se zárubeň osazuje.

Zárubně mají dvě svislé stojky, které jsou v horní části svařováním spojeny nadpražím ze stejného profilu jako stojky a ve spodní části  jsou spojeny jednou až dvěma prahovými spojkami dle hloubky zárubní. Uprostřed stojek jsou přivařeny kotvy (pásky nebo krabičky). Na přední straně zárubní je polodrážka pro dveře a jsou zde přivařeny dveřní závěsy. U zárubní pro jednokřídlové dveře jsou na jedné stojce přivařeny tři závěsy a na protilehlé stojce jsou otvory pro střelku a závoru zámku.

Při pohledu  na přední stranu zárubní, t.j. na stranu se závěsy, se zárubně dělí na levé - závěsy jsou na levé straně, nebo pravé -  závěsy jsou na pravé straně zárubně.

### Osazování zárubní pro zdění a přesné zdění /YTONG, HEBEL apod./

Osazováním ocelových dveřních zárubní se rozumí pevné a přesné spojení zárubní s konstrukcemi hlavní stavební výroby. Při osazování se  zárubně nesmějí poškodit a po osazení musí být zajištěny proti poškození.

Osazení musí být:

- pevné, aby nenastalo jakékoliv uvolnění nebo posunutí

- přesné, prostorově i výškově, svisle i vodorovně a podle výkresů

- čisté, zárubně musí být po osazení očištěny a okolní navazující povrch dokonale opraven.

Postup při osazování ocelových zárubní:

a/ zjištění a odstranění vad na zárubni způsobených dopravou nebo nedbalým skladováním

b/ osazení středu zárubně na střed otvoru který je vyznačen na podkladním betonu, a dále vypodložení zárubně u okrajů prahové spojky

c/ vyrovnání zárubně do směru líce zdi nebo příčky a kontrola budoucího otevírání podle stavebních výkresů (dveře levé nebo pravé)

d/ vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží

e/ kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška se rovná jmenovité výšce zárubně (i dveří) zmenšené o výšku metrového váhorysu, nejčastěji 970 mm (při výšce dveří H=1970mm).

f/ zajištění zárubně v urovnané poloze, např. přivázáním stojek k pomocným sloupkům, rozepřením, zavětrováním

g/ zazdění a zalití zárubně vápenocementovou maltou /event. zapěněním/ se provádí opatrně a nenásilně, cihly nebo příčkovky zasunovat do profilu opatrně - stojky se uprostřed rozepřou latí, kotvy pro zazdívání se vychýlí do vodorovné polohy a zazdí do spáry zdiva nebo příčky

h/ podbetonování prahové spojky a vynětí pomocných dřevěných klínů

ch/ odstranění pomocných sloupků nebo zavětrování po zatvrdnutí malty

i/ očištění zárubní od malty

# Osazování zárubní pro sádrokarton

Osazováním ocelových dveřních zárubní se rozumí pevné a přesné spojení zárubní s konstrukcemi hlavní stavební výroby. Při osazování se zárubně nesmějí poškodit a po osazení musí být zajištěny proti poškození.

Osazení musí být:

- pevné, aby nenastalo jakékoliv uvolnění nebo posunutí

- přesné, prostorově i výškově, svisle i vodorovně a podle výkresů

- čisté, zárubně musí být po osazení očištěny a okolní navazující povrch dokonale opraven

K montáži sádrokartonových příček se užívají stěnové profily z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,6 mm:

UW profily (podlahové a stropní) rozměrů 50, 75, 100 mm ve standartních délkách 400 cm

CW profily (stojky) rozměrů 50, 75, 100 mm ve standartních délkách 250, 260, 275, 300 a 350 cm.

UA profily (stojky) rozměrů 50, 75, 100 mm zesílené tloušťky 2 mm

Podlahový UW profil je v místě dveřního otvoru přerušen. Podlahové UW profily na obou stranách dveřního otvoru musí být ukotveny k podlaze ve dvou bodech.

Zárubeň je upevněna na dveřní stojiny vyrobené z CW profilů. Tyto dveřní stojiny se spojí s podlahovými a stropními UW profily např. nýty, prostřihy, samořeznými šrouby. Nad dveřním otvorem se zabuduje výměna (překlad) z UW profilu. Spáry mezi deskami se umístí vždy v oblasti nadpraží nad dveřním otvorem minimálně 150 mm od bočního ostění zárubně. V žádném případě  spára nesmí probíhat v jedné linii s ostěním zárubně. Do nadpraží se umístí 2 stojiny z CW profilu, které zajistí stykovou spáru mezi deskami.

Spojení této konstrukce z CW a UW profilů s vloženou zárubní se provede vždy 2 šrouby do plechu  zašroubovaných do zárubňových příchytek (krabiček).

Pro stěny výšky mezi 2,60 - 2,80 m,  dveřní otvory max. 85 cm x 200 cm a dveřní křídlo o hmotnosti do 25 kg:

- jako stojina se použije tzv. skříňový nosník. Po připevnění zárubně k profilové konstrukci se svislé profily CW po obou stranách zárubně vyztuží (zaklopí) UW profily.

Pro dveřní otvory, které nesplňují výše uvedená kriteria:

- pro zabudování jednodílných nebo vícedílných zárubní  se používá namísto  normálních UW/CW profilů zesílené UA profily ukotvené pomocí speciálních úhelníků ke stropu a podlaze.

Postup při osazování ocelových zárubní pro sádrokarton:

- zjištění a odstranění vad na zárubni způsobených dopravou, nedbalým skladováním, neopatrnou manipulací

- osazení středu zárubně na střed otvoru, který je vyznačen na podlaze nebo na konstrukci stěny

- vyrovnání zárubně do směru líce zdi nebo příčky a kontrola budoucího otevírání podle stavebních výkresů (dveře levé nebo pravé)

- vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží eventuálně dorovnání zárubní podložením kotvících krabiček

- upevnění zárubně ke konstrukci příčky přišroubováním do kotvících krabiček

ve stojkách a nadpraží

odstranění prahové spojky odříznutí se povede u zárubní výšky 1970 mm (na nulu) po usazení a ukotvení zárubně

f)  očištění zárubní po konečné montáži příčky

Dle přání zákazníka rovněž:

- vyrábíme zárubně atypické rozměrem i použitým profilem

- veškerý zárubňový sortiment dodáváme dle požadavku i se šroubovacím pantem TKZ OZ60

- veškerý zárubňový sortiment dodáváme dle požadavku i s celoobvodovým těsněním ze silikonu nebo novoplastu

Kompletní výrobní sortiment dodáváme zákazníkům v celé České republice a Slovenské republice v červenohnědé přepravní barvě.

Naše výrobky splňují zákonné požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rovněž tak jsme spoluvlastníky certifikace našich výrobků pro Slovenskou republiku a vlastníme certifikaci pro protipožární zárubně EI 30 D3-C s odolností 30 min.

Těšíme se na naši budoucí spolupráci.