# MONTÁŽNÍ NÁVOD NA OCELOVÉ DVOUDÍLNÉ ZÁRUBNĚ HDT + RC3

- Zkontrolujte, zda jsou zárubně přesně pravoúhlé. Jsou-li např. z důvodu poškození při dopravě, vyhnuté z pravého úhlu (viz obrázek č. 1) není možné je správně zabudovat. Kontrola se provádí přeměřením úhlopříčky úhelníkem. Důležitá je kontrola transportních a montážních vzpěr. Při podezření na poškození nebo odchylku ze správného rozměru, doporučujeme je nahradit jinou rozpěrou (např. dřevěným prknem).

Obrázek č. 1 Pravoúhlost zárubní

- Překontrolujte a porovnejte rozměry Vámi objednané zárubně se zárubní dodanou. Nejdůležitějšími údaji pro kontrolu jsou:

- průchozí výška a šířka zárubně

- správné osazení pantů a výška zadlabacího zámku

- typ zárubně

- Ocelová zárubeň se dodává smontovaná a skládá se ze dvou dílů. Jednotlivé díly rozdělte vyšroubováním šroubů z falcu ocelové zárubně a odtažením od sebe. Přední díl s panty a otvorem pro zámek = díl A, zadní díl zárubně = díl B, viz obrázek č. 2.

Obrázek č. 2.  Rozdělení zárubně na 2 díly

- Stavební otvor musí být před montáží ocelové zárubně upraven na požadované rozměry, začištěn a zbaven veškerých nerovností. Odšroubujte transportní vzpěry ocelové zárubně na obou dílech ocelové zárubně. Přední díl zárubně nasuňte na upravený stavební otvor.

- Zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení A dílu zárubně pomocí vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze, připevněte ji pomocí hmoždinek a šroubů přes trapézové kotvy ke zdivu, viz obrázek č. 3. Je-li zárubeň určena pro sádrokartonové příčky, přichytí se díl A zárubně šrouby do profilů (používaných k montáži SDK desek). Pokud vznikne prostor mezi kotvou a stavebním otvorem, vložte do tohoto prostoru na míru připravené podložky (dřevěné špalíky).

Obrázek č. 3 Osazení ocelové zárubně na zeď, sádrokartón, ytong

- Překontrolujte díly ocelové zárubně, zda se při montáži šroubů nepohnuly a zůstaly vyvážené na požadovaný průchozí rozměr. Konce trapézových kotev musí být zarovnány. Žádná z kotev nesmí vyčnívat. Díl B by tak nebylo možné přesně nasadit na díl A.

- Vyplňte prostor mezi A dílem a zdivem montážní pěnou. Budete-li používat rozpínací materiály pro vyplnění prostor, zajistěte průchod zárubně uprostřed a ve spodu ocelové zárubně vzpěrou proti vyhnutí. Jako vzpěra může posloužit rozpěrná tyč, prkno uřízlé na míru apod.

- Nyní můžete zadní díl přirazit lemem co nejtěsněji k dílu A. Protikusy trapézových kotev by měly zapadnout přesně na lem kotvy. Před nasazením doporučuje firma HOBES, spol. s.r.o. vrchní zobáček protikusu kotvy mírně ohnout směrem ke hřbetu ocelové zárubně. Protikusy B dílu pak lépe drží na trapézových kotvách.

Obrázek č. 4 Osazení dílu A a B na sebe

- Díl B přitlačte co nejtěsněji k dílu A. Pokud nezasunete díl B přesně, nevznikne požadovaný falc zárubně a vzniká nebezpečí vypadávání těsnění. Jsou li oba díly spojené, sešroubujte je ve falcu v místech, kde byla zárubeň smontována při dodávce (viz obrázek č. 5).

Obrázek č. 5 Nasunutí dílu A do dílu B s těsněním

- Po zaschnutí očistěte ocelovou zárubeň od izolačních materiálů (montážní pěny), odstraňte pomocné vzpěry a po nalakování ocelové zárubně, vložte těsnění dodávané se zárubní, viz obrázek č. 6.

Obrázek č. 6 Těsnění

POZN: Upozorňujeme, že dle §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. uživatel požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) musí mít provedeny kontroly provozuschopnosti.