| PROSPEKT |
| --- |
| Ocelová zárubeň skládaná, bezpečnostní, SZH-B PP RC3 – s těsněním |
| Provedení: skládaná, s těsněním, PP provedení Použití: pro sádrokarton (RIGIPS, KNAUF…) Závěsy: 3 ks závěs dveřní TRIO 15 M8 SH 1 SD Certifikace: vyrobeno v souladu s ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně Popis: zárubeň je vyrobena z plechu tl. 2 mm a jakosti DC01 nebo DD11. Zárubně jsou opatřeny přepravním nátěrem červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240. |
| Základní rozměry | Šířka profilu stejná pro všechny typ dle detailu profilu (S = 100 mm). |
| Typy dveří | Jmenovité rozměry (mm) | Skladebné rozměry (mm) |  |
|  | Šířka B (mm) | Výška H (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) |  |
| Jednokřídlé | 600 | 1970 | 750 | 2035 |  |
|  | 700 | 1970 | 850 | 2035 |  |
|  | 800 | 1970 | 950 | 2035 |  |
|  | 900 | 1970 | 1050 | 2035 |  |
|  | *1000 | 1970 | 1150 | 2035 |  |
|  | 1100 | 1970 | 1250 | 2035 |  |
| Dvoukřídlé | 1250 | 1970 | 1400 | 2035 |  |
|  | 1450 | 1970 | 1600 | 2035 |  |
|  | 1600 | 1970 | 1750 | 2035 |  |
| * rozměr B=1000mm pouze na zakázku |  |
| Příklad objednávky: - zárubeň skládaná SZH-B PP RC3, šířka profilu 100 mm, jmenovitá šířka B 800 mm, jmenovitá výška H 1970 mm, provedení pravé SZH-B PP 1970/800/100 P |